|  | Nummer: | M3 |  | Betriebsanweisung | Betrieb: | Musterbetrieb |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: | 05/17 |  |  |  |  |  |
|  |  | Abrichthobelmaschine |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: | Musterbereich |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |
|  |  | Arbeiten mit der Abrichthobelmaschine |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
|  |  | Gefahr schwerer Körperverletzungen bis hin zu Verlust von Gliedmaßen Einzugsgefahr in die Hobelmesserwelle Wegfliegende und zurückschleudern von Werkstücken Gehörschädigung durch Lärm Elektrische Gefährdung Brandgefährdung durch Holzstäube Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenstaub |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  |  | Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. Benutzung erst ab einem Alter von 18 Jahren. Die Schutzeinrichtungen müssen wirksam sein. Maschine nur mit wirksamer Absaugung betreiben. Splitter, Späne und Abfälle mit Hilfsmitteln entfernen. Bei Arbeitsunterbrechung Maschine abschalten. Gleichmäßigen Messerüberstand mit Lehre einstellen. Hobelmesser vor dem Einbau entfetten. Befestigungsschrauben nur mit zugehörigem Werkzeug in der Reihenfolge von der Mitte nach außen anziehen. Beim Einsetzen der Messer auf max. 1,1 mm Schneidenüberstand achten. Einspannbreite von nachschleifbaren Streifenhobelmessern mit kraftschlüssiger Befestigung gemäß Herstellerangabe. Bei Hobelmessern ohne Angabe der Einspannbreite 15 mm nicht unterschreiten. Abstand zwischen Schneidenflugkreis und Tischlippen höchstens 5 mm. Nicht zum Arbeitsgang erforderliche Messerwellenteile vor und hinter dem Anschlag durch Schutzeinrichtungen, z. B. schwenkbare Messerwellenverdeckungen, Klappenverdeckungen oder Schutzbrücke verdecken. Beim Werkstückvorschub Hände flach auf das Werkstück legen, Finger nicht spreizen. Werkstückkanten nicht umfassen. Fügeleiste und Hilfsanschlag zum Abrichten und Fugen schmaler Werkstücke benutzen. Kurze Werkstücke (< 40 cm) mit Zuführlade abrichten. Enganliegende Kleidung tragen. Gehörschutz und Fußschutz benutzen, Lärmbereiche kennzeichnen. Hautschutzmaßnahmen gemäß Hautschutzplan durchführen. |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |
|  |  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |
|  |  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |
|  |  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |

# Text boxes

________________________

Unterschrift:

Unternehmer/Geschäftsleitung

Datum:

Nächster Überprüfungstermin: