Nummer:

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Hinweise gelten für das Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Herabfallen der Last, z.B. durch falsches Anschlagen der Last Verletzungen an schadhaften oder herab hängenden Anschlagmitteln Einquetschen bzw. Einklemmen der Hände |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Auswahl der Anschlagmittel und Anschlagen der Last nur durch hierzu unterwiesene und beauftragte Personen unter Beachtung der Betriebsanleitung Keine behelfsmäßigen Anschlagmittel verwenden Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzschuhe, Helm) Vor der Benutzung und während des Gebrauchs Anschlagmittels auf Mängelfreiheit kontrollieren Vorgegebene Anschlagpunkte benutzen, Lasthaken nicht unmittelbar in die Last einhängen Nur Lasthaken mit funktionsfähiger Aushängesicherung benutzen! Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten Anschlagmittel gegen Beschädigung schützen, z.B. Kantenschutz verwenden, wenn sie über scharfe Kanten gelegt werden Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten! Nicht zwischen Last und Wand stehen Den Schwerpunkt der Last beachten Anschlagmittel so aufbewahren, dass sie gegen ungewollte Lageänderungen gesichert sind ( z.B. durch hoch hängen des leeren Hakengeschirrs) und gegen Witterungs- und andere schädigende Einflüsse geschützt sind |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht benutzt werden und sind zu entsorgen. Mängel an den Anschlagmitteln sind dem Vorgesetzten mitzuteilen. |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Instandsetzung nur durch hierzu beauftragte Personen mit notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Hinweise zum Anschlagen
von Lasten