Nummer: M1-03	Betrieb:

Bearbeitungsstand: 06/14

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Herabfallen der Last Pendelnde Last Schadhafte Anschlagmittel Einquetschen bzw. Einklemmen der Hände Falsches Anschlagen der Last |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Bei Benutzung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzschuhe, Helm). Vor Benutzung Sichtprüfung der Anschlagmittel. Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten. Nur Lasthaken mit Aushängesicherung benutzen. Kantenschutz verwenden, wenn Anschlagmittel über scharfe Kanten gelegt werden. Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten! Nicht zwischen Last und Wand stehen. Den Schwerpunkt der Last beachten. Vorgegebene Anschlagpunkte benutzen. Genormt und gekennzeichnete Anschlagmittel benutzen (keine Eigenkonstruktion). Leeres Hakengeschirr hoch hängen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht benutzt werden und sind zu entsorgen. Mängel an den Anschlagmitteln sind dem Vorgesetzten mitzuteilen. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Anschlagmittel

Musterbetrieb