Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Austausch von Batterien |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Elektrische Gefährdung Verätzung durch Batteriesäure |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Austausch von Batterien nur durch unterwiesene Mitarbeiter Batterien an- oder abklemmen, wenn kein Strom fließt. Für den Ausbau zuerst die Klemme vom Minuspol trennen und dann vom Pluspol. Für das Entnehmen und Einsetzen größerer Batterien Hebehilfen und Lastaufnahmemittel verwenden. Nach dem Einsetzen zuerst den Pluspol anklemmen, und die Schutzkappe anbringen. Dann den Minuspol anklemmen. Batterie befestigen. Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten und Funkenbildung vermeiden. Schutzbrille, säurebeständige Schutzhandschuhe und Schutzschuhe tragen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Achtung!!! Elektrisch leitfähigen Kontakt zwischen Plus- und Minuspol verhindern (Kurzschlussgefahr). Bei Feuer Pulverlöscher benutzen. Kein Wasser! |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste-Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Austausch von Batterien