Nummer:	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Schneiden von Naturstein und Betonwerksteinen mit Brückensägen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Quetschgefahr Verletzungsgefahr bei Auf- und Abbänkarbeiten Schnittverletzungen Absturzgefahr Werkzeug- und Gesteinssplitter Lärm- und Staubentwicklung Feuchtarbeit Laserstrahlung an der Messeinrichtung |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Einsatz von lärmarmen Sägeblättern (z.B. Sandwichblätter). Schutzhaube und Spritzschutz verwenden. Nicht bei laufender Maschine im Gefahrbereich aufhalten. Automatikbetrieb der Säge nur mit vollständiger Bereichssicherung. Geeignete Hebehilfen beim Auf- und Abbänken verwenden. Schnittreste nur bei Maschinenstillstand entfernen. Nicht in den Laserstrahl blicken. Hautschutzmittel verwenden. Gehörschutz, Schutzbrille, Staubmaske, Schutzgummistiefel, Schürze und Schutzhandschuhe tragen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Maschine abschalten und den Vorgesetzten verständigen. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Sicheren Standplatz bei hochgelegenen Arbeiten einnehmen. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen Schmieröl und Ölbinder sachgemäß in hier Behältnis mit Kennzeichnung angeben entsorgen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Brückensäge