Nummer:

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Durchführung von Elektro-Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Bei Lichtbogen-Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung besteht ein größeres Risiko hinsichtlich elektrischer Durchströmung als bei Schweißarbeiten unter Normalbedingungen. Erhöhte elektrische Gefährdung besteht z.B.: wenn beim Schweißen zwangsweise mit dem Körper (z. B. angelehnt, liegend) elektrisch leitfähige Teile berührt werden, an Arbeitsplätzen, an denen der Abstand zwischen gegenüberliegenden elektrisch leitfähigen Teilen weniger als 2 m beträgt und die Teile zufällig berührt werden können, an nassen, feuchten oder heißen Arbeitsplätzen, an denen der elektrische Widerstand der Haut, der Kleidung oder der Schutzausrüstung erheblich herabgesetzt werden kann. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Betriebsanweisung „Elektroschweißarbeiten“ beachten Bei Lichtbogen-Schweißarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung dürfen nur Schweißgeräte verwendet werden, die entweder mit dem neuen Zeichen oder den alten Zeichen bzw. gekennzeichnet sind Bei Lichtbogenarbeiten unter erhöhter elektrischer Gefährdung ist zu benutzen: isolierende Zwischenlage (z.B. Gummimatte, trockene Roste) unbeschädigte trockene Schuhe mit isolierender Sohle unbeschädigte trockene Schweißerschutzhandschuhe mit Stulpen (ohne Metallniete) schwer entflammbarer Schweißerschutzanzug (in engen Räumen) isolierende Kopfbedeckung Das Schweißgerät nicht im „engen Raum“ aufstellen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Mängeln Gerät nicht benutzen und Vorgesetzten informieren Bei Ausfall der Absauganlage Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren Bei Mängeln an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Aufsichtsführenden informieren |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Bei Stromunfall: Stromzufuhr unterbrechen und Verletzten aus dem Stromkreis entfernen Bei Atem- bzw. Herzstillstand Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen, Notarzt alarmieren |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Durchführung von Instandhaltungsarbeiten nur durch beauftragtes Fachpersonal |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Elektroschweißarbeiten unter

erhöhter elektrischer Gefährdung