Nummer:

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Gasschweiß- und -brennschneidearbeiten. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Brand- und Explosionsgefahr z.B. durch die Flamme oder Funkenflug Verbrennungen durch thermische Flammeneinwirkung, Funkenflug und heiße Oberflächen Gesundheitsgefahr durch Schweißrauche insbesondere beim Schweißen von hoch legierten Materialien und durch Erhitzen von metallischen Überzügen oder Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen, Verunreinigungen (z.B. Öle, Fette oder Lösemittelresten etc.) Schädigung der Augen durch ultraviolette Strahlung Beim Schweißen von Behältern: Brand- und Explosionsgefahr sowie Gesundheitsgefahren durch Reste der Inhaltsstoffe |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Vor der Benutzung Armaturen, Gasflaschen, Schläuche und Brenner auf Mängelfreiheit prüfen Brennbare Gegenstände und Stoffe aus der Umgebung entfernen in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis einholen Feuerlöscher Löschertyp ergänzen bereitstellen Schweißrauchabsaugung verwenden, für ausreichende Belüftung sorgen Zünden: erst das Sauerstoffventil öffnen, dann das Brenngasventil Schließen: erst das Brenngasventil schließen, danach das Sauerstoffventil Schutzschirm oder Schutzschild mit Schweißerschutzfilter benutzen Schweißschutzhandschuhe und –kleidung tragen, auch für Schweißhelfer Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen Schweißen von Hohlkörpern: Entlastungsventil benutzen Bei Arbeitsunterbrechung Flaschenventile schließen Gasschläuche sicher befestigen und gegen Beschädigung (z. B. Knicken) schützen Gasflaschen vor dem Umfallen sichern, vor übermäßiger Wärmeeinwirkung, Schlägen, Stößen, Erschütterungen usw. schützen Brenner nicht in geschlossenen Behältern ablegen Ablage- und Aufhängevorrichtungen benutzen Nach Abschluss der Schweißarbeiten Brandwache sicherstellen |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | beschädigte Gasflaschen, Armaturen, Schläuche und Brenner nicht benutzen Im Brandfall: Flaschenventil schließen! Löschen mit Pulverfeuerlöscher Ausströmen von unverbranntem Gas: Ventile schließen, Raum lüften |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Durchführung von Reparaturarbeiten nur durch beauftragtes Fachpersonal Sauerstoffleitung und –armaturen fett- und ölfrei halten Reinigung verschmutzter Armaturen mit Seifenwasser |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Gasschweiß- und

-brennschneidearbeiten