Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Gasschweiß-/Brennschneidearbeiten |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Brand- und Explosionsgefahr, Funkenflug Schweißrauche Gesundheitsgefahr bei Schweißarbeiten an hochlegierten Werkstücken, metallischen Überzügen oder Farbanstrichen, Kunststoffbeschichtungen, Verunreinigungen durch Öle, Fette oder Lösemittelresten etc.. Infrarote oder ultraviolette Strahlung (Lichtbogen) Schweißen von Behältern: Gefahr durch Reste der Inhaltsstoffe! |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Schweißrauchabsaugung verwenden, für ausreichende Belüftung sorgen Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher bereithalten. Bei Schweißarbeiten in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefahr Schweißerlaubnis einholen. Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken. Während und nach Schweißarbeiten Brandwache stellen. Bei Schweißarbeiten an Behältern mit brennbaren Flüssigkeiten Behälter vollständig entleeren und mit Wasser auffüllen. Zünden: Sauerstoffventil öffnen, dann das Brenngasventil. Schließen: Brenngasventil schließen, danach das Sauerstoffventil. Bei Arbeitsunterbrechung Flaschenventile schließen. Gasschläuche sicher befestigen und gegen Beschädigung (z. B. Knicken) schützen. Gasflaschen vor dem Umfallen sichern, vor übermäßiger Wärmeeinwirkung, Schlagen, Stößen, Erschütterungen usw. schützen. Sauerstoffleitung und –armaturen sind fett- und ölfrei zu halten. Brenner nicht in geschlossenen Behältern ablegen. Ablage- und Aufhängevorrichtungen benutzen. Schweißen von Hohlkörpern ( Entlastungsventil. Schutzschirm oder Schutzschild mit Schweißerschutzfilter benutzen, Schweißschutzhandschuhe und trockene, fettfreie, schwer entflammbare Schweißerschutzkleidung tragen; auch für Schweißhelfer. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Beschädigung am Druckminderer, Manometern usw. nicht weiterarbeiten! Im Brandfall: Flaschenventil schließen! Löschen mit Pulverfeuerlöscher Ausströmen von unverbranntem Gas ( Ventile schließen, Raum lüften |  |

Seite 1 von 2

| 5. Erste Hilfe |
| --- |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. INSTANDHALTUng |
|  | Reinigung verschmutzter Armaturen mit Seifenwasser! Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

Seite 2 von 2

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für GasschweißgeräteSchneidbrenner