Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahren durch Abstürzen Umstürzen der Hubarbeitsbühne Herabfallen der Last oder von Teilen Quetsch- und Scherstellen beim Bewegen der Hubarbeitsbühne Stromübertritt in der Nähe von Freileitungen |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Hubarbeitsbühnen dürfen nur von ausgebildeten und schriftlich beauftragten Personen benutzt werden (siehe BGG 966 u. BGI 720). Bei Arbeiten mehrerer Personen ist ein Aufsichtsführender zu bestimmen. Die Hubarbeitsbühnen bestimmungsgemäß verwenden. Die Hubarbeitsbühnen standsicher aufstellen, keine Quetsch- und Scherstellen zur Umgebung. Tragfähigkeit des Untergrundes und Windverhältnisse beachten. Sicherungen gegen Verkehrsgefahren treffen (z.B. Absperrungen, Sicherungsposten). Personen gegen Herausschleudern (Peitscheneffekt) sichern. Nicht über die Arbeitsbühne hinausbeugen. Absicherungen treffen, damit weder Personen noch Lasten abstürzen oder herabfallen können oder Lasten nicht verrutschen können. Täglich vor jeder Inbetriebnahme Funktionsprobe durchführen. Hebebühne nicht über die zulässige Belastung belasten. Bei allen Bewegungen der Hubarbeitsbühnen keine anderen Personen gefährden. Sich nicht im Gefahrenbereich der Hubarbeitsbühnen aufhalten. Lastaufnahmemittel nicht betreten, nicht in Schwingungen versetzen, nicht darauf mitfahren, nicht darunter aufhalten, keine Gegenstände davon abwerfen, keine Gegenstände hinaufwerfen. Ausreichenden Abstand zu Freileitungen halten (bei unbekannter Spannung mind. 5m). Ggf. Freischaltung der Freileitung. Verfahren von personenbesetztem Lastaufnahmemittel ist nur zulässig, wenn die Hebebühne vom Hersteller als Hubarbeitsbühne eingerichtet ist und die speziellen Sicherheitsanforderungen eingehalten werden. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Festgestellte Mängel melden. Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen. Hubarbeitsbühnen gegen irrtümliches Benutzen sichern. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Hubarbeitsbühnen bei Instandhaltungsarbeiten gegen unbeabsichtigtes Absinken sichern. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Bei Hydraulikbühnen die Füllstandsmengen regelmäßig kontrollieren. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Hubarbeitsbühnen