Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Umgang mit Hochdruckreinigern |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles Elektrische Gefährdungen Augenverletzungen durch Wasserspritzer und Partikel Ggf. Lärmeinwirkung Stolpern/Stürzen |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz bei Bedarf! Elektrisch betriebene Hochdruckreinigungsgeräte nur über besonderen Speisepunkt anschließen. Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z.B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen. Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden. Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten. Schlauchleitungen nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen, nicht mit Fahrzeugen überfahren und nicht im Verkehrsweg ablegen. Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden. Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen. Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen. Sicheren Standplatz bei hochgelegenen Arbeiten einnehmen z.B. von Gerüsten. Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern. Hochdruckstrahl nie auf Personen richten. Jugendliche über 16 Jahre dürfen nur unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Z.B. Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal, z.B. Hersteller, einbinden und prüfen lassen. Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Hochdruckreiniger