Nummer:

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Flüssigkeitsstrahlern (Hochdruckreinigern). |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles Gefahren durch Rückstoß, z.B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand Gefahren durch unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit z. B. durch geplatzte oder beschädigte Hochdruckschlauchleitungen Gefahren durch der Flüssigkeit beigemengte Arbeitsstoffe (z. B. gesundheitsschädliche und/oder brennbare Sprühnebel) Gefahren durch die heißen Teile des Gerätes und die (heiße) Sprühflüssigkeit Gefahren durch elektrischen Strom bei Arbeiten im Bereich von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln Gefahren durch Abgasemissionen von Verbrennungsmotoren Gefahren durch elektrischen Strom Gefahren durch Einwirkung von Lärm |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Bei der Verwendung von hier Arbeitsstoffe eintragen sind die entsprechenden Betriebs- und Gebrauchsanweisungen zu beachten. (Auswahl der nebenstehenden Symbole entsprechend der verwendeten Stoffe) Hier Persönliche Schutzausrüstung eintragen (z. B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz und /oder Atemschutz) tragen Anschluss elektrisch betriebener Hochdruckreinigungsgeräte nur an Anschluss nach Herstellervorgaben ergänzen Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z.B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten Schlauchleitungen gegen Einklemmen, Beschädigung an scharfen Kanten und Überfahren durch Fahrzeuge sichern Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen Von Hand gehaltene Geräte nur dann verwenden, wenn ein sicherer Stand gewährleistet ist Nicht von Anlegeleitern aus mit Hockdruck-Spritzeinrichtungen arbeiten, sondern z. B. von Gerüsten Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern Hochdruckstrahl nie auf Personen richten |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen und Vorgesetzten informieren |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Schlauchleitungen nur vom Fachpersonal, z.B. Hersteller oder Lieferer, einbinden und prüfen lassen Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Hochdruckreiniger