Nummer:

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Hinweise gelten für die Benutzung von Kreissägen. |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Verletzungsgefahr z. B. Finger- und Handverletzungen durch: Hineingreifen und Einzugsgefahr in das Sägeblatt bei nicht vorhandener Schutzeinrichtung (Verkleidung) bzw. bei Schutzeinrichtung außer Funktion Nichtbenutzung eines Schiebestockes beim Längsschnitt schmaler Holzleisten auf der Tischkreissäge eine fehlende sichere Auflage großer Werkstücke (durch Lageveränderung des Werkstückes verklemmt das Sägeblatt und das Werkstück springt hoch oder wird zurückgeschleudert) Rückschläge der Werkstücke durch falsche Wahl des Sägeblattes, Überschreitung der höchstzulässigen Drehzahl sowie fehlendem Spaltkeil Gefahr einer Gehörschädigung durch fehlenden Gehörschutz Gefahr eines Stromschlags durch defekte elektrische Bauteile Wegfliegende Teile Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Absaugeinrichtung benutzen und auf ausreichende Funktion überprüfen Vor Arbeitsbeginn Zustand und Ausrüstung der Maschinen auf augenscheinliche Mängel untersuchen und die Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen sicherstellen Wahl eines für den Arbeitsgang geeigneten Sägeblattes Spaltkeil verwenden Sägeblatt mit Schutzhaube abdecken Abstand Spaltkeil – Sägeblatt: Handkreissägen kleiner 5 mm übrige Kreissägen kleiner 8 mm Spalt an beiden Seiten der Tischeinlage kleiner 5 mm Hier Persönliche Schutzausrüstung eintragen (z. B. Kopf- und Gesichtsschutz, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz und /oder Atemschutz) tragen Eng anliegende Arbeitskleidung tragen, keine Handschuhe tragen Sicherer Stand der Säge, sauberer Arbeitsplatz Hilfseinrichtungen verwenden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock) Nur mängelfreie Sägeblätter verwenden Styropor nicht mit der Kreissäge schneiden Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Eichen- und Buchenstaub, sowie Holzstaub beachten Arbeitsplatz ausreichend beleuchten Dafür sorgen, dass Werkstücke bei der Bearbeitung sicher aufliegen und geführt werden oder fest eingespannt sind Bei der Bearbeitung langer Werkstücke deren Enden durch Auflageblöcke, Verlängerungstische oder dgl. unterstützen. Bei der Bearbeitung zum Rollen oder Kippen neigender Werkstücke geeignete Stützen einsetzen. Regelmäßige Entfernung von Sägemehl und Holz- bzw. sonstigen Materialresten vornehmen |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen Arbeiten einstellen, Maschine gegen Weiterbetrieb sichern und den Vorgesetzten benachrichtigen |
| 5 Verhalten bei Unfällen und erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte, fachkundige Personen Maschine ausschalten, Stillstand abwarten und Maschine vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen) Regelmäßige Kontrolle der Verschleißteile entsprechend den Vorgaben des Herstellers |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden – nicht zutreffende Passagen sind zu streichen.

# Text boxes

Hinweise zur Benutzung

Kreissägen