Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

# Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Leinöl |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahr der Selbstentzündung z.B. von durchtränkten Lappen. Einatmen oder Verschlucken kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann Atemwege, Augen, Verdauungsorgane und Haut reizen. Beschwerden wie Übelkeit und Durchfall möglich. |  |
| 3. Schutzmassahmen und Verhaltensregeln |
|  | Produktgetränkte Lappen brandsicher lagern, z.B. in einem feuerfesten Metallbehälter mit Deckel und ggf. mit Wasserfüllung. In möglichst geringen Mengen auftragen. Nach jeder Entnahme Behälter verschließen! Vor Luft- und Sauerstoffzuführung schützen. Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken! Arbeiten bei Frischluftzufuhr. Bei Arbeiten unter Erdgleiche auf ausreichenden Luftaustausch achten. Von Zündquellen fernhalten! Elektrostatisch ableitfähige Behälter verwenden! Nicht rauchen! Keine offenen Flammen! Kühl und getrennt von Oxidationsmitteln lagern. Transport nach den Gefahrgutvorschriften und ADR-Vorgaben. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Verunreinigte Kleidung wechseln und in Wasser legen/reinigen. Augenschutz: hier genau Angabe Handschutz: hier genaue Angabe (z.B. Nitrilkautschuk) (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank) Bei Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe zu tragen. Ggf. Atemschutz: hier genau Angabe (z.B. Gasfilter A) Hautschutz: Laut Hautschutzplan (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) Ableitfähige Schutzschuhe |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |
|  | Bei Bränden können gefährliche Gase und Dämpfe entstehen. Produkt ist brennbar! Hier vorhandenes Löschmittel angeben Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! Für veschüttetes Leinöl flüssigkeitsbindende spezielle Materialien verwenden. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: Reichlich unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und in Wasser legen/reinigen. Nach Einatmen: Frischluftzufuhr und bei weiteren Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser nachtrinken. Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |
|  | Nicht in Abwasser, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen! Zur Entsorgung sammeln in: hier genaue Angaben |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV