Nummer:	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

# Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sanierung von Asbestzementprodukten |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Gefahr | Einatmen von Asbestfaserstaub kann zu schweren Gesundheitsschäden führen. Bei mechanischer Bearbeitung, durch Abrieb und/oder Bruch werden einatembare Asbestfasern freigesetzt. Eine Luftzirkulation kann auch benachbarte Bereiche kontaminieren. Kann die Atemwege, Haut und Augen reizen. Asbest kann Krebs erzeugen! Durchbrechen und Abstürzen beim Begehen alter Dach-Asbestzementplatten. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| 3. Schutzmassahmen und Verhaltensregeln |
|  | Arbeiten nur unter der Aufsicht einer sachkundigen befähigten Person durchführen. Arbeiten nur durchführen, wenn keine Einschränkungen hinsichtlich der Vorsorgeuntersuchungen „Asbesthaltiger Staub“ und „Atemschutzgeräte“ vorliegen. Beschäftigungsbeschränkungen beachten. Arbeitsplan beachten (Arbeitsverfahren unter Berücksichtigung der TRGS 519, TRGS 555 und BGI 664 festlegen). Ggf. Abbruchanweisung beachten. Nur zugelassene Arbeitsmittel wie z.B. Industriestaubsauger mind. Staubklasse H und Schutzart IP54 verwenden. Asbestprodukte nicht mechanisch bearbeiten und z. B. anbohren, zerschlagen oder mit Hochdruckgeräten reinigen. Diese Tätigkeiten sind verboten. Unbefugte fernhalten und Sanierungsbereich durch Hinweisschild "Zutritt verboten, Asbestfasern" kennzeichnen und Abgrenzungen durchführen. Im Sanierungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen! Bei der Arbeit persönliche Schutzausrüstung wie Schutzanzug und Partikelfiltermaske tragen. Achtung: Alte Dach-Asbestzementplatten sind nicht tragfähig, so dass ggf. lastverteilende Beläge/Laufstege zu verwenden sind. Bei Dacharbeiten mit mehr als 3m Absturzhöhe Maßnahmen gegen Absturz treffen. Keine Schuttrutschen verwenden, Material nicht werfen. Nur von Hand oder mit Hebezeug umladen. Bauwerksöffnungen von Räumen im unmittelbaren Arbeitsbereich geschlossen halten. Zum Auffangen von Bruchstücken entlang der Gebäudeaußenwand Folie auslegen. Unbeschichtete Asbestzementprodukte an der Oberfläche mit Faserbindemittel besprühen oder mit Sprühstrahl feucht halten. Befestigungen sorgfältig lösen, Produkte - z.B. kleinformatige AZ-Fassadenplatten - möglichst nicht aus Überdeckungen über Kanten oder benachbarte Bereiche ziehen, sondern abheben und in Big-Bags sammeln. Nach dem Ausbau Bruchstücke/kontaminierte Kleinteile (Befestigungen) bis zur Einlagerung in festem und verschließbarem Behälter feucht halten und abdecken. Nach dem Entfernen der Asbestzementprodukte Unterkonstruktionen gründlich absaugen oder feucht reinigen. Dachrinnen reinigen und spülen. Nach Beendigung der Arbeiten Räume gründlich reinigen und ausreichenden Luftwechsel durchführen. 3. Schutzmassahmen und Verhaltensregeln Bei Arbeitsunterbrechungen/Pausen Hände immer gründlich reinigen. Schutzanzug und Atemschutzgerät im Freien ablegen, nach Schichtende im vorgesehenen Abfallbehälter sammeln. Straßenkleidung getrennt von Arbeitskleidung aufbewahren! Nach den Arbeiten gründliche Körperreinigung vornehmen und saubere Kleidung anziehen. Handschutz: Schutzhandschuhe aus Kunststoff mit Gewebeeinlagen. Handschuhe: Genaue Bezeichnung (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank). Augenschutz: hier genaue Angabe. Atemschutz: bei Arbeiten geringen Umfanges Halbmaske mit Partikelfilter P2 (weiß) oder partikelfiltrierende Halbmaske FFP2. Ansonsten Filtergeräte mit Partikelfilter P3 und ggf. Gebläseatemschutz verwenden. Nach maximal zweistündiger Arbeitszeit halbstündige Erholungszeit einlegen. Hautschutz: Laut Hautschutzplan (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) Körperschutz: Atmungsaktive Einweg- oder Mehrwegstaubschutzanzüge Kategorie 3 (Typ 4-6) zum Schutz gegen Asbestfasern tragen. Genau bezeichnen |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |
|  | Bei Störungen (z.B. erheblicher Bruch) Arbeit unterbrechen. Weiteres Vorgehen mit dem Aufsichtsführenden abstimmen. Im Schadensfall, z.B. bei Transportunfällen, Unbefugte fernhalten! Immer auf Selbstschutz achten! |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz, hier vor allem die Staubschutzmaßnahmen, beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. Beim Einatmen: Sofort in asbestfreien Bereich bringen. Arzt hinzuziehen Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |
|  | Asbestzementabfälle weder werfen noch schütten, zerkleinern oder schreddern. Zur ordnungsgemäßen Entsorgung nur in geschlossenen und gekennzeichneten Behältern sammeln. Betrifft ebenso die verwendeten Schutzanzüge, Staubfilter und abgesaugten Stäube. Asbestzement-Platten in zugelassenen Big-Bags sammeln. Behälter gegen unbefugten Zugriff sichern. Behälter mit Asbest-Warnaufkleber kennzeichnen. Sachgerecht über zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb nur auf dafür zugelassenen Deponien entsorgen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV