Nummer:

Datum:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz, Tätigkeitsbereich:		Haustechnik, Winterdienst, Gehwegreinigung

| 1. Anwendungsbereich |
| --- |
|  | Schneefräsen Winterdienst , GUV-I 8569 „Arbeitsschutz beim Straßenunterhaltungsdienst“ |  |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Gefahr durch rotierende Teile Anfahren von Hindernissen, Umkippen am Bordstein Beschädigung/Verletzung durch Schneeschleuder |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung und GUV-I 8569 verwenden, in der Regel nur auf festem Untergrund. Festes Schuhwerk mit rutschfester Sohle und Warnkleidung verwenden. Ggf. Gehörschutz tragen. Niemals per Hand in Schleuder- oder Fräseinrichtungen greifen: - Schneeverstopfungen mit den vorgesehenen Werkzeugen beseitigen. regelm. Wartung/Instandsetzung vorhandener Sicherheitseinrichtungen - z.B. „Totmannschaltung“ (Motor wird beim Loslassen der Stellteile stillgesetzt). Straßenbordstein möglichst rechtwinklig überfahren. Schneeschleuder nicht auf Personen/Gegenstände/Fahrzeuge richten. Gerät nicht bei starkem Wind verwenden. scharfe Kanten am Gerät beseitigen, bzw. abpolstern. Schutzalter von 18 Jahren beachten! (in Ausnahmefällen 16 Jahre). |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Motor ausschalten und Startschlüssel abziehen. Werkzeugstillstand abwarten und Gerät abkühlen lassen. Niemals per Hand in Schleuder- und Fräseinrichtungen greifen. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren. Ersthelfer heranziehen, Herr/Frau: ________________________________ Notruf: 112 Unfall melden bei Unternehmer/Vorgesetzten, BG, USB. |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Zur Wartung und Instandhaltung ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten. |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: |

# Text boxes

Betriebsanweisung