|  | Nummer: |  |  | BETRIEBSANWEISUNG gem. GefStoffV | Betrieb: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich |  |  |  |  |  |
|  | 1. GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |
|  |  | Schweißrauche: Schweißzusätze über 5% Chrom oder Nickel |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
|  | Gefahr | Chrom (VI)-Verbindungen (Chromate) und Nickel im Schweißrauch wirken sensibilisierend und können Allergien bewirken. Bestimmte Chrom- und Nickelverbindungen können in hoher Konzentration im Atemtrakt Krebs hervorrufen. Belastung des Atemtrakts durch höhere Schweißrauchkonzentrationen. Nickel ist wassergefährdend. |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  |  | Absaugung vor zünden des Brenners einschalten. Schweißrauche im Entstehungsbereich absaugen. Auf Wirksamkeit der Absaugung achten. Schweißrauch im Atembereich: Atemschutzgerät verwenden. Schweißerschutzschirm mit Filter gegen die optische Strahlung. Schweißerschutzkleidung. Nicht rauchen, essen, trinken und schnupfen. Täglich Absaugeinrichtung, Schweißgerät und Kabel auf Schäden prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung). |  |  |
|  | 4. VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |
|  |  | Bei Ausfall der Absaugeinrichtung sofort Vorgesetzten informieren. Beschädigte Absaugschläuche ausbessern lassen, beschädigte elektrische Einrichtungen durch Fachkraft reparieren lassen. |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |
|  |  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. Beim Einatmen: An frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
|  | 6. SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |
|  |  | Abfälle / Filterstäube in speziellen Behältern sammeln und entsorgen. Genaue Angabe |  |  |

# Text boxes

Unterschrift:

Unternehmer/Geschäftsleitung

Datum:

Nächster

Überprüfungstermin: