Nummer:

Stand:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten an Tisch- und Ständerbohrmaschinen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Erfasstwerden an Kleidung, Haaren, Schmuck usw. Getroffenwerden durch herumschleuderndes Werkstück oder wegfliegende Teile Schnittverletzungen an Werkzeug, Werkstück oder durch Späne Schon geringfügige Hautverletzungen, z.B. durch Metallteilchen, erhöhen das Risiko einer Kühlschmierstoff-bedingten Hauterkrankung Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel kontrollieren Lange Haare durch Mütze, Haarnetz o.ä. verdecken; Schutzbrille tragen Enganliegende geschlossene Arbeitskleidung mit Ärmelbündchen tragen, ggf. Ärmel nach innen aufrollen; Pullover und Kittel sind nicht geeignet. Armbanduhr, Fingerringe, Arm- und loser Halsschmuck, Krawatten, Schals usw. ablegen Handschuhe dürfen beim Bohren nicht getragen werden (gegebenenfalls Zange, Haltevorrichtung verwenden bei Schnittgefahr). Werkstücke fest einspannen bzw. am Anschlag anlegen Antriebe vor Einschalten der Maschine verdecken Zum Werkzeug- oder Werkstückwechsel, Messen, Reingien usw. Maschine ausschalten Späne nur mit Spänehaken oder Besen entfernen Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten Kühlschmierstoff-Strahl so einstellen, dass Umgebung nicht benetzt wird, erforderlichenfalls Abweiser benutzen Maschine nach Gebrauch abschalten und gegen unbefugtes Einschalten sichern |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen Maschine sofort stillsetzen und Störung im Stillstand beseitigen Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Aufsichtführenden informieren Rutschgefahr (z. B. durch Kühlmittel, Späne) beseitigen |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Maschine abschalten Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Späne nach Abschluss jeder Bohrarbeit in Spänesammelbehälter entsorgen Maschine zum Arbeitsende reinigen Mängel an der Maschine den Aufsichtsführenden mitteilen Instandsetzungsarbeiten nur durch hiermit beauftragte Personen Standplatz vor der Maschine freihalten |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Tisch- und Ständer-
bohrmaschine

Musterbetrieb