|  | Nummer: |  |  | BETRIEBSANWEISUNG | Betrieb: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gabelstapler |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |
|  |  | Fahren mit Gabelstaplern auf dem Betriebsgelände |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
|  |  | Benutzen des Staplers durch unbefugte Personen Unbeabsichtigtes Ingangsetzen des Staplers Umkippen des Staplers z.B. bei geneigten Flächen oder zu schnellem Fahren Abstürzen des Staplers Getroffen werden durch herabfallendes Transportgut Anfahren von Personen und baulichen Einrichtungen Gesundheitsschädliche Abgase bei Dieselstaplern |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  |  | Stapler dürfen nur von ausgebildeten und schriftlich beauftragten Personen benutzt werden. Die Betriebsanleitung und das Lastdiagramm des Stapler-Herstellers ist zu beachten. Nur geeignete Anbauteile bestimmungsgemäß verwenden. Es dürfen nur Stapler mit gültigem Prüfnachweis (Plakette) verwendet werden. Vor dem Einsatz sind zu prüfen: Betriebs- und Feststellbremse, Gabel, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung ......... Bei Lastaufnahme sind zu berücksichtigen: Lastdiagramm, freie Sicht, Tragfähigkeit des Staplers, Ladungssicherung. Für Rückwärtsfahrten sicherstellen, dass der Fahrweg frei ist. Beim Transport ist zu beachten: Tragfähigkeit der Fahrbahn, Last in tiefster Stellung und bergseitig transportieren, mit angemessener Geschwindigkeit fahren. Mitnahme von Personen ist grundsätzlich verboten. Ausnahme: Auf besondere Anweisung auf einem Stapler mit Beifahrersitz. Beim Abstellen des Staplers gilt: Verkehrswege freihalten, Gabel absenken, Feststellbremse betätigen, Motor abstellen, Schlüssel abziehen. Innerbetriebliche Verkehrsregeln beachten. Vorhandene Rückhalteeinrichtung wie z.B. Sicherheitsgurt benutzen. Arbeitsbühne am Gabelträger befestigen, Personen nur auf-/ab bewegen und Fahrerplatz nicht verlassen. Siehe hierzu Betriebsanweisung Nr. ........ |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |
|  |  | Bei sicherheitsrelevanten Störungen (z.B. an Bremse, Gabel, Hydraulik) Stapler abstellen und Vorgesetzten informieren. Mängel nur vom Fachmann beseitigen lassen. |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |
|  |  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |
|  |  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: ...Hier Name eintragen............ Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. |  |  |

# Text boxes

________________________

Unterschrift:

Unternehmer/Geschäftsleitung

Datum:

Nächster

Überprüfungstermin: