Nummer:	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Verwenden von Arbeitsbühnen für Gabelstapler |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Absturz Quetschgefahr Getroffen werden von herabfallende Gegenstände |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Arbeitsbühne nur an folgendem Stapler verwenden: hier Staplertyp angeben Arbeitsbühne so befestigen, dass sie sich nicht verschieben lässt oder abrutschen kann. Zulässige Tragfähigkeit der Arbeitsbühne einhalten. Vor Anheben der Bühne Fahrbetrieb einstellen und Feststellbremse anlegen. Fahrer darf bei angehobener Bühne den Fahrerplatz nicht verlassen. Arbeitsbühne nicht höher als 5 m (bis Standfläche Bühne) über Flur anheben. Bei angehobener Arbeitsbühne Hubmast senkrecht stellen. Bühne nur auf- und abwärts fahren, wenn Umwehrung der Arbeitsbühne geschlossen ist. Verständigungsmöglichkeit zwischen Fahrer und Person auf der Bühne gewährleisten, hier genaue Maßnahmen Bewegung der Bühne nur auf Anweisung der Person auf der Arbeitsbühne, bei mehreren Personen einen Verantwortlichen bestimmen. Standplatz auf der Arbeitsbühne nicht durch Kisten oder Tritte erhöhen! Nicht über die Arbeitsbühne hinausbeugen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Festgestellte Mängel sind sofort Vorgesetzten melden |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Staplerbühne