Nummer:	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten an Tisch- und Ständerbohrmaschinen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Erfasst werden an Kleidung und Haaren. Getroffen werden durch herumschleuderndes Werkstück oder wegfliegende Teile. Schnittverletzungen durch Späne. Beim Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen sind Hautschäden und Allergien möglich. |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Die Bohrmaschine standsicher aufstellen. Werkstücke festspannen bzw. am Anschlag anlegen. Bohrer- und Werkstückwechsel nur bei Stillstand. Späne nur mit Spänehaken oder Besen entfernen. Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten. Lange Haare (länger als Spindelumfang) durch Haarnetz oder Mütze verdecken. Enganliegende Kleidung tragen. Krawatten, Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig. Handschuhe dürfen bei Arbeiten mit Bohrmaschinen nicht getragen werden! Hautschutz entsprechend der Betriebsanweisung für Kühlschmierstoff benutzen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Bruch oder Festsetzen des Bohrers sowie bei herumschleudernden Teilen Maschine sofort stillsetzen und Störung im Stillstand beseitigen. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Späne nach Abschluss jeder Bohrarbeit in Spänesammelbehälter. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Tisch- und Ständer-
bohrmaschine