Nummer:

Stand:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Transport mit Fahrzeugen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Unkontrollierte Bewegung des Fahrzeuges Umkippen oder Absturz des Fahrzeuges Absturz von Personen vom Fahrzeug Herabfallen von Ladung Anfahren von Personen und Gegenständen Gesundheitsschädliche Einwirkung von Abgasen |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Benutzung nur durch unterwiesenes Personal (Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht) unter Beachtung der Betriebsanleitung des Herstellers Vor Arbeitsbeginn betriebssicheren Zustand prüfen (Bremsen, Lenkung, Warneinrichtungen, Bereifung, Beleuchtung, Vorhandensein der Prüfplaketten) Zum Erreichen oder Verlassen des Fahrerhauses die Aufstiege und Haltegriffe benutzen. Nicht vom Fahrzeug abspringen Beim Fahren Fahrerrückhaltesystem (z.B. Sicherheitsgurt) benutzen Zum sicheren Führen des Fahrzeuges muss der Fahrzeugführer ein den Fuß umschließendes Schuhwerk tragen Personen dürfen nur mit Erlaubnis des Unternehmers auf den jeweils für sie bestimmten Sitzplätzen mitfahren Bei Gefahr für Personen Warnzeichen geben Bei eingeschränkter Sicht, z.B. bei Rückwärtsfahrt, Einweiser einsetzen. Einweiser muss sich immer im Sichtbereich des Fahrers, aber außerhalb des Gefahrenbereiches aufhalten Vor Aufnahme des Beladevorganges eindeutige Verständigung mit dem Verlader festlegen, z.B. Signale vereinbaren Fahrzeug nicht überladen. Ladung ausreichend sichern Nur ausreichend tragfähige und gesicherte Fahrwege benutzen Von Bruch-, Halden- und Böschungsrändern so weit entfernt bleiben, dass keine Absturzgefahr besteht Entladung von Fahrzeugen an Bruch- oder Haldenrändern nur, wenn feste Anschläge vorhanden sind oder 5 m vor der Kippkante und Material dann mit Lader abschieben Nur mit abgesenkter Ladefläche fahren Bei Betriebsende Bremsen einlegen, Zündschlüssel entfernen, Fahrerhaus abschließen Keine Lenkzeitenüberschreitung Keine Geschwindigkeitsüberschreitung Durchfahrtshöhen und Durchfahrtsbreiten beachten Ladungsdruck beim Öffnen von Bordwänden beachten Beim Kuppeln Anhänger mit Bremsen und Keilen sichern. Zugeinrichtung auf Kupplungshöhe, Fangmaul arretieren, Verbindung nach Kuppeln prüfen, Kuppelbolzen sichern, Verbindungsleitungen anschließen. Keine Personen zwischen den Fahrzeugen Zur Freileitung ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten (mind. 5 m). Warnkleidung bei Arbeiten im öffentlichen Verkehr tragen In geschlossenen Räumen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nur verwenden, wenn sie über eine Einrichtung zur Schadstoffreduzierung (z.B. Dieselrussfilter) verfügen und für ausreichende Belüftung gesorgt ist |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen (Versagen der Bremsen, Versagen der Lenkung, auslaufendes Öl u.ä.), die die Sicherheit beeinträchtigen, Fahrzeug stillsetzen und Vorgesetzten verständigen |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Instandhaltung, Abschmieren und Reinigen durch hierzu beauftragte fachkundige Personen Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Fahrzeug gegen unbeabsichtigte Bewegung sichern Hochgestellte Mulden/Ladeflächen sicher abstützen Kein Aufenthalt unter ungesicherten angehobenen Fahrzeugteilen; formschlüssige Sicherung notwendig |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

# Hinweise zum

# Transport mit Fahrzeugen

Musterbetrieb