Nummer:								Betrieb:

Bearbeitungsstand:

# Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Trichlorethylen (TRI) |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Gefahr | TRI kann Krebs erzeugen! TRI kann möglicherweise zu vererbbaren Schäden führen! Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen, Verdauungsorgane reizen. Dauerhafte Schäden möglich (Leber, Nieren Herz und Nerven). Gesundheitsschäden möglich (Lungenödem, Rausch). Bei Dämpfen oder TRI-Nebeln kann sich eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Erhöhte Entzündungsgefahr bei durchtränkten Materialien. Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | TRI nur in geschlossenen Systemen und entsprechenden Absaugungen einsetzen. Offener Umgang verboten!! Beim Ab- und Umfüllen verspritzen vermeiden! Gefäße nicht offen stehen lassen! Arbeiten bei Frischluftzufuhr. Von Zündquellen und heißen Oberflächen fernhalten (nicht rauchen, keine offenen Flamen, erden) Ex-Schutzmaßnahmen treffen: Angabe welche Vorratsmenge auf einen Schichtbedarf beschränken! Einatmen von Dämpfen und Aerosolen vermeiden. Berührung mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden! Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. Verunreinigte Kleidung unverzüglich wechseln. Sammelort: genaue Angabe Augenschutz: Genaue Angabe Atemschutz: Gasfilter A___ (braun) genaue Angabe Handschutz: Genaue Bezeichnung (Auswahl z.B. mit Hilfe der Handschuhdatenbank) Hautschutz: Laut Hautschutzplan (ggf. Rücksprache mit Betriebsarzt) |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |
|  | Bei ausgelaufenem/verschüttetem TRI erforderliche persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mit saugfähigem unbrennbaren Material (z.B. Kieselgur, Sand) aufnehmen und entsorgen! Raum lüften. Produkt ist nicht brennbar. Berst- und Explosionsgefahr bei Erwärmung! Bei Brand in der Umgebung Behälter mit Sprühwasser kühlen! Bei Brand entstehen gefährliche Dämpfe! Brandbekämpfung nur mit umgebungsluftunabhängigem Atemschutzgerät und Schutzkleidung! Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten! |  |
| 5. Erste HilfE |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. Nach Augenkontakt: 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung nehmen. Immer Augenarzt aufsuchen! Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen. Die Haut mit viel Wasser und Seife reinigen. Nach Einatmen: Frischluft! Bei Bewusstlosigkeit Atemwege freihalten. Ggf. Schockbekämpfung und Herz-Lungen-Wiederbelebung. Nach Verschlucken: Sofortiges kräftiges Ausspülen des Mundes. Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen. Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |
|  | Nicht in Ausguß oder Mülltonne schütten! Verunreinigte Arbeitsmittel sammeln: hier Behälter angeben |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV