| r |
| --- |
|  | Nummer: |  |  | Betriebsanweisung | Betrieb: |  |  |  |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Befüllung von Reifen |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |
|  |  | Befüllung von Reifen (Reifen/Großreifen für LKW usw. mit einteiligen Felgen) |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
|  |  | Durch den hohen Druck beim Befüllen können Reifen zerplatzen und weggeschleudert werden. Personen die von weggeschleuderten Reifen oder Teilen getroffen werden, können lebensgefährlich verletzt werden. Bei Reifenplatzern besteht die Gefahr von Gehörschädigungen wie z.B. des Trommelfells. Umkippende und rollende schwere Reifen können Quetschungen hervorrufen. Belastung der Wirbelsäule beim Reifentransport. |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  |  | Schwere Reifen müssen von mindestens zwei Personen mit Transportmitteln bewegt werden. Das Rollen ist nicht erlaubt. Einrichtungen gegen Umfallen müssen verwendet werden bei Reifendurchmesser >1,5m oder >200kg. Beim Befüllen muss der Reifen formschlüssig sicher befestigt sein! Mit Befüllkäfig, Felgenwächter, formschlüssig an der Reifenmontiermaschine bei Zulässigkeit gem. Herstellerunterlagen, am Fahrzeug. Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! Den richtigen Befülldruck wählen und einhalten. Bei manueller Befüllung langsam Befüllen und Pausen einlegen. Der Befüllschlauch muss mindestens 2,5m lang sein. Beim Befüllen müssen alle Personen mindestens 2,5m von dem Reifen entfernt sein und sich in einem sicheren Bereich aufhalten. Die notwendige Persönliche Schutzausrüstung ist zu benutzen: Hier angeben welche |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |
|  |  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |
|  |  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |
|  |  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |

# Text boxes

Datum:

Nächster

Überprüfungstermin:

________________________

Unterschrift:

Unternehmer/Geschäftsleitung