Nummer:

Datum:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Arbeiten an Drehmaschinen. |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Erfasst und aufgewickelt werden von Körperteilen, Haaren, Kleidung, Schmuck usw. durch Antrieb, Spindel, Werkzeug oder Werkstück Verletzungen durch wegfliegende Werkstücke, Teile und Spänen Schnitt- und Stichverletzungen durch Werkzeuge, Werkstücke und Späne Haut- und Atemwegserkrankungen durch Kühlschmierstoffe |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten Vor Arbeitsbeginn Maschine, Werkzeug und Spannvorrichtung auf sicheren und funktionsfähigen Zustand prüfen; auf geschlossene Schutzeinrichtungen achten Haare durch Mütze, Haarnetz o.ä. verdecken Eng anliegende geschlossene Arbeitskleidung mit Ärmelbündchen tragen, ggf. Ärmel nach innen aufrollen Armbanduhr, Fingerringe, Arm- und loser Halsschmuck usw. ablegen Handschuhe dürfen beim Drehen nicht getragen werden Zur Vermeidung von Augenverletzungen Schutzbrille tragen Benachbarte Arbeitsplätze nicht durch spritzenden Kühlschmierstoff, wegfliegende Späne, lange Fließspäne usw. gefährden (Aufstellwände, Vorhänge oder andere Schutzeinrichtung verwenden) Werkstück fest im Futter einspannen und Spannschlüssel abziehen Aus der Arbeitsspindel ragendes Stangenmaterial stets in der Schutzeinrichtung führen Zum Werkzeugwechsel, Messen, Reinigen usw. Maschine ausschalten Beim Drehen zwischen den Spitzen Sicherheitsdrehherz verwenden Beim Polieren von Hand Schmirgelleinwand nicht um das rotierende Werkstück schlingen Maschine nach Gebrauch abschalten und reinigen Späne nur mit Gummiwischer, Pinsel, Besen oder Spänehaken (mit sicherem Griff) entfernen Hautschutzmaßnahmen nach Hautschutzplan durchführen Kühlschmierstoffzufuhr so einstellen, dass nur der Arbeitsbereich besprüht wird Betriebsanweisung für Kühlschmierstoffe beachten |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen Arbeiten einstellen, Maschine gegen Weiterbetrieb sichern und den Vorgesetzten benachrichtigen Rutschgefahr (z. B. durch Kühlmittel, Späne) beseitigen |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Instandsetzung nur durch beauftragte Personen mit entsprechender Fachkunde Nach Abschluss der Arbeiten Späne im gekennzeichneten Sammelbehälter entsorgen Für die Instandhaltung ist zuständig: ................................................................................. |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Hinweise zur Benutzung

Drehmaschinen