Nummer:

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für Elektrische Prüfplätze mit Spannungen bis 1000 V~ oder 1500 V=, Spannungen berührbarer Teile > 25 V~ oder 60 V= und/oder Strömen > 3 mA~ oder 12 mA=. |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefährliche Körperdurchströmung Lichtbogenbildung durch Überbrücken von unter Spannung stehenden Teilen |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Unter Spannung stehende Teile soweit als möglich fingersicher abdecken Messleitungen mit Berührungsschutz und ggf. isoliertes Werkzeug verwenden Werkzeuge, Messleitungen und sonstige Prüfmittel vor der Benutzung einer Sichtprüfung unterziehen; beschädigte Einrichtungen der Benutzung entziehen Spannungsverschleppungen vermeiden Prüfobjekte möglichst über Trenntransformator betreiben Sicherheitseinrichtungen, z. B. Not-Aus-Einrichtung, vor Arbeitsbeginn prüfen Sicherstellen, dass sich keine unbefugten Personen im Gefahrenbereich aufhalten Prüfungen nur durchführen, wenn sich eine zweite Person in Sicht- oder Hörweite befindet Prüfaufbauten übersichtlich gestalten und während der gesamten Prüfung überwachen Bei Prüfungen ohne ständige Aufsicht sind Maßnahmen mit der verantwortlichen Elektrofachkraft festzulegen, z. B. Berührungsschutz-, Brandschutzmaßnahmen Müssen Meßgeräte der Schutzklasse I prüfbedingt erdfrei betrieben werden, ist der Netzanschluss über einen Trenntransformator herzustellen Restspannungen an dem Prüfobjekt , z. B. durch Kapazitäten, sind nach Beendigung der Prüfung über einen geeigneten Widerstand in Verbindung mit isolierten Leitungen und/oder Werkzeugen abzubauen Flucht- und Rettungswege freihalten |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Prüfobjekt freischalten Falls Fachkunde vorhanden, Störung beseitigen; ansonsten verantwortlichen Vorgesetzten informieren |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Prüfanlage freischalten, z. B. durch Betätigen der Not-Aus-Einrichtung ggf. Verletzten bergen Ersthelfer heranziehen, Rettungskette einleiten ( Flucht- und Rettungsplan Erste-Hilfe-Maßnahmen, z. B. Herz-Lungen-Wiederbelebung, durchführen nach jedem elektrischen Unfall ist ärztliche Betreuung erforderlich Notruf: 112 Unfall melden |
| 6. Instandhaltung |
|  | Reparaturen nur durch beauftragte Elektrofachkraft durchführen lassen |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Elektrischer Prüfplatz

Musterbetrieb