Betriebsanweisung

gem. §20 GefStoffV

Nummer:

Bearbeitungsstand: 11/2017

Arbeitsplatz / Tätigkeitsbereich: Laminierarbeiten mit Epoxidharzprodukten

|  | 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Epoxidharzprodukte (Lösemittelfrei) |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Ätzend | Reizt die Augen, Haut und Atemwege. Direkter Hautkontakt kann zu Verätzungen führen. Harz- und Härterkomponenten können zu Allergien führen. Selbstentzündungsgefahr bei größeren Mengen von angemischten Harzen. Bei einem Brand entstehen gefährliche Dämpfe. Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | Umweltgefährlich |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Hautkontakt durch Benutzen von Hilfswerkzeugen (Rollen, Pinsel etc.) ausschließen. Komponenten nur an Mischplätzen mit Absaugung zusammenfügen. Absaugung einschalten. Schutzbrille tragen. Bei Spritzgefahr Gesichtsschutz tragen. Einmalhandschuhe tragen. Laborkittel tragen. Beim Ab- und Umfüllen von Harz das Verspritzen der Komponenten vermeiden. Nicht verbrauchte Restmengen von gemischten Harzen aus dem Arbeitsbereich entfernen. Am Arbeitsplatz nicht Rauchen, Essen oder Trinken. Beim Schleifen ausgehärteter Harze Staub absaugen / Staubmaske tragen! |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |
|  | Verschüttetes Gemisch sofort aufnehmen (Putztuch). Im Brandfall Feuerlöscher benutzen. Vorgesetzten informieren. Achtung: Beim Brand entstehen gefährliche Dämpfe. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Bei Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten bei geöffnetem Lidspalt mit Wasser spülen. Danach Augenarzt aufsuchen (Krankenhaus Clausthal). Bei Hautkontakt: Verunreinigte Kleider sofort ausziehen, Flüssiges Harz / Härtergemisch mit saugfähigem Material (Papiertuch) abtupfen, nicht reiben, anschließend intensiv mit Wasser spülen, keine Lösemittel / Verdünner verwenden. Bei Reizung der Schleimhäute - Frischluft zuführen. Beim Verschlucken – kein Erbrechen auslösen, Mund spülen, nicht trinken. Bei größeren Verletzungen Notarzt aufsuchen. Notruf: 112 Vorgesetzten informieren. Die Erste-Hilfe-Station befindet sich im Treppenhaus des Technikums. Dort befindet sich auch das Formblatt zur Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistungen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |
|  | Abfälle nicht in den Ausguss schütten. Reste aushärten lassen und ordnungsgemäß entsorgen. (Restmüll) |  |

Datum:							 Institutsleitung