Nummer:

Datum:

Verantwortlich: Mustermann

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

Musterbereich

| 1. Anwendungsbereich |
| --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Verwendung von Flüssiggas (Propan, Butan) als Energieträger zum Erwärmen, Heizen o.ä.. |  |
| 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Akute Brand- und Explosionsgefahr Gesundheitsgefährdung durch Abgase Berührung heißer Teile |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Regelmäßig visuelle Kontrolle der gesamten Anlage (Schlauch etc.) Nur passende Reduzierventile verwenden Nicht unter Erdniveau verwenden Feuerlöscher der Brandklasse C bereithalten Bei Arbeiten an heißen Teile Schutzhandschuhe verwenden Hilfswerkzeug verwenden Nur in gut belüfteten Räumen einsetzen (Kohlenmonoxidgefahr) |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Bei Störungen und Undichtigkeiten (z. B. Gasgeruch, Ausströmgeräuschen) sofort Absperrventile abschließen Bei Gasgeruch in Gebäuden zusätzlich: Fenster und Türen öffnen, keine Elektroschalter betätigen, offene Feuer löschen, nicht telefonieren, nicht rauchen, Haus verlassen Bei Bränden in der Nähe von Gasflaschen oder –tanks diese möglichst kühlen Bei Betriebsstörungen Fachfirma rufen |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden In Notfällen: Feuerwehr unter 112 rufen und Gaslieferanten/Versorgungsunternehmen benachrichtigen |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Flüssiggasanlagen dürfen nur von Fachfirmen installiert, geändert und erstmalig in Betrieb genommen werden. Bei längerer Außerbetriebnahme sind die Ventile beginnend vom Behälterabsperrventil über Hauptabsperreinrichtungen bis hin zu den Geräteabsperreinrichtungen zu schließen. Bei Wiederinbetriebnahme sind die Ventile in gleicher Reihenfolge zu öffnen. |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden.

# Text boxes

Betriebsanweisung

Flüssiggasverwendung

Musterbetrieb