Nummer:	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| 1. AnwENDUNGSBEREICH |
| --- |
|  | Arbeiten mit der Handbohrmaschine |  |
| 2. GefAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Verletzungsgefahr durch Bohrer weggeschleuderte Werkstücke, Späne und Splitter Bei starkem Lärm (ab 80 dB(A)) besteht die Gefahr von Gehörschädigungen. Beim Benutzen von Handbohrmaschinen besteht Gefahr eines Stromschlags durch Anbohren strom- oder wasserführender Leitungen oder Beschädigung der Zuleitung Bei Arbeiten in explosionsfähigen Dämpfen, Gasen und Stäuben und beim Anbohren von Gasleitungen besteht Explosionsgefahr Verbrennungen durch heißgelaufenen Bohrer |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten. Sichtprüfung vor der Benutzung. Sicherstellen, dass keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen angebohrt werden können. Persönliche Schutzausrüstungen (incl. Hautschutz) benutzen. Lange Haare durch Haarnetz oder Mütze verdecken. Eng anliegende Kleidung tragen. In explosionsgefährdeten Räumen dürfen nur EX–geschützte Maschinen verwendet werden. Werkstücke immer sicher festspannen. Es darf nur maschinenspezifisches Zubehör verwendet werden. |  |
| 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. Störungen nur im Stillstand beseitigen. Netzstecker ziehen. |  |
| 5. ERSTE HILFE |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. INSTANDHALTUNG |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebanweisung

Handbohrmaschine