Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit der Handkreissäge |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Schnittverletzung und Einzugsgefahr durch Sägeblatt Nachlauf des Sägeblattes Wegfliegende Teile Verletzungen durch Späne und wegfliegende Teile Lärm- und Staubentwicklung Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Keine Handschuhe tragen (Einzugsgefahr). Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Benutzung erst ab einem Alter von 18 Jahren. Enganliegende Kleidung tragen. Sicherer Stand der Säge, sauberer Arbeitsplatz. Abstand Spaltkeil – Sägeblatt kleiner 5 mm. Nur mit einem Herstellernamen gekennzeichnete Sägeblätter verwenden. Absaugeinrichtungen benutzen. Styropor nicht mit der Kreissäge schneiden. Das Werkstück ist gegen verschieben zu sichern. Beim Zuschneiden von Vollholz (Massivholz) oder Plattenmaterial ist das entsprechende Sägeblatt zu verwenden. Plattenmaterial: z. B. vielzahniges HM-Wechselzahn-Sägeblatt Die erforderliche Schnitttiefe ist einzustellen. Die Unterlage ist so anzuordnen, dass das Sägeblatt unter dem Werkstück frei läuft. Für eine sichere Führung der Handkreissägemaschine ist zu sorgen. Führungslineal oder Führungsschiene verwenden. Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Eichen- und Buchenstaub, sowie Holzstaub beachten. Gehörschutz und Schutzschuhe tragen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Kreissäge sofort stillsetzen. Störungen an Vorgesetzte melden. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Handkreissäge