|  | Nummer: |  |  | Betriebsanweisung | Betrieb: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bearbeitungsstand: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Handstichsäge |  |  |  |
|  | Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: |  |  |  |  |  |
|  | 1. ANWENDUNGSBEREICH |  |
|  |  | Arbeiten mit der Handstichsäge |  |  |
|  | 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |
|  |  | Schnittverletzungen durch Sägeblatt, Werkzeug und Späne Herausspringen des Sägeblattes durch nicht eingespannte Werkstücke Wegfliegende Teile z.B. beim Abbrechen des Sägeblattes durch hohe Belastung Lärm- und Staubentwicklung Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub |  |  |
|  | 3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |
|  |  | Keine Handschuhe tragen (Einzugsgefahr). Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten. Die Stichsäge nur bestimmungsgemäß verwenden. Auf Baustellen RCD-Schutzeinrichtung verwenden. Nur geeignete Sägeblätter verwenden. Bei Sägeblattwechsel Netzstecker ziehen. Absaugeinrichtungen benutzen. Die Absaugung muss der Klasse M entsprechen. Werkstück auflegen, ggf. festspannen bzw. gegen Verschieben sichern. Die Maschine von oben führen. Maschine möglichst mit beiden Händen führen. Säge nicht mit laufendem Sägeblatt aus dem Sägeschnitt ziehen. Maschine nicht mit laufendem Sägeblatt ablegen. Werkstück oder Abfallstücke nicht im Schneidbereich halten. Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Eichen- und Buchenstaub, sowie Holzstaub beachten. Gehörschutz, Schutzbrille und Schutzschuhe tragen. |  |  |
|  | 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |
|  |  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. |  |  |
|  | 5. ERSTE HILFE |  |
|  |  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |  |
|  | 6. INSTANDHALTUNG |  |
|  |  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach der Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |  |

# Text boxes

Datum:

Nächster

Überprüfungstermin:

________________________

Unterschrift:

Unternehmer/Geschäftsleitung