Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| ANWENDUNGSBEREICH |
| --- |
| Arbeiten mit Höhensicherungsgeräte oder Auffanggurte |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Durch unsachgemäße Benutzung können im Falle eines Sturzes Verletzungen auftreten. Bei mangelhafter Wartung kann die Sicherungsfunktion beeinträchtigt sein. Beschädigte Sicherungsseile können zu Absturz führen. Falsche oder mangelhafte Sicherungspunkte können zu Absturz führen. Sturzgefahr durch Ausklinken des Sicherungshakens. Bei zu spät einsetzenden Rettungsmaßnahmen können Gesundheitsgefährdungen auftreten. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! Gerät darf nur für die bestimmungsgemäße Verwendung benutzt werden. Gerät vor jedem Einsatz auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Seile nie über scharfe Kanten führen und Schlaffseil verhindern. Benutzung nur nach sachkundiger Unterweisung gestattet. Im Rahmen der Unterweisung ist eine praktische Übung erforderlich. Befestigung des Gerätes möglichst über Kopf, um die Fallhöhe zu reduzieren. Bei Verwendung des Gerätes muss stets eine mit dem Gerät vertraute Person anwesend oder in der Nähe sein. Richtige Gurthöhe und -einstellung wählen, Karabinerhaken gegen ungewolltes Öffnen sichern. Das Verbindungselement des Verbindungsmittels darf nur an der festgelegten Fang- oder Halteöse des Auffanggurtes befestigt werden. Seile nicht durch Knoten befestigen, kürzen oder verlängern. Es darf nur der vom Vorgesetzten festgelegte Anschlagpunkt (Mindesttragfähigkeit 7,5 kN) benutzt werden. Das unbeabsichtigte Lösen des Verbindungselementes vom Anschlagpunkt muss ausgeschlossen sein. Alle benutzten Komponenten wie Sicherheitsgurte, Seile usw. müssen für diesen Verwendungszweck zugelassen sein (s. DIN EN 361). |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Bei Beschädigungen ist auf jeden Fall der Vorgesetzte zu verständigen. Das Gerät darf nur in einwandfreien Zustand benutzt werden. Im Zweifelsfall ist die Beurteilung eine fachkundige Person für Höhensicherungsgeräte einzuholen. Die Rettung ist unverzüglich durchzuführen. Längeres Hängen im Gurt als 20 Minuten ist unbedingt zu vermeiden (Vermeidung des Hängetraumas). |  |

Seite 1 von 2

| ERSTE HILFE |
| --- |
|  | Unfallstelle sichern, Verunfallte Person bergen, ggf. weitere Hilfe herbeirufen, z.B. Kollegen und Ersthelfer heranziehen. Auch wenn keine äußeren Anzeichen auf eine Verletzung schließen lassen, ist die Person stets in eine Kauerstellung zu bringen. Nicht hinlegen! Gefahr des orthostatischen Schocks! Die Überführung in eine flache Lage darf nur allmählich geschehen. Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |
|  | Die persönlichen Schutzausrüstungen dürfen nur in dem dazugehörigen Behälter (Metallkoffer) transportiert werden. Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Vor Benutzung Überprüfung des Höhensicherungsgerätes durch Sichtkontrolle. Prüfung mindestens einmal jährlich durch eine sachkundige Person. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

Seite 2 von 2

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Höhensicherungsgeräte/Auffanggurt