Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

| 1. ANWENDUNGSBEREICH |
| --- |
|  | Arbeiten an der Kantbank |  |
| 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Schwere Schnitt- oder Stichverletzungen durch scharfkantige Bleche. Quetschungen durch Herraufführen der Biegewange oder durch Herabfahren der Oberwange. Herausspringen von nicht ordnungsgemäß festgespannten Werkstücken. Einklemmen der Kleidung beim Einspannen der Werkstücke. |  |
| 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! Auf keinen Fall Sicherheitseinrichtungen außer Kraft setzen (z.B. um eingeklemmte Werkstücke zu befreien). Vorgeschriebene Blechstärken oder Biegeradien nicht überschreiten. Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten. Zu bearbeitende Werkstücke nur in der unmittelbar benötigten Menge im Arbeitsbereich lagern. Auf Abstand der Hände beim Festsetzen der Werkstücke achten. Heraustreten aus dem Schwenkbereich der Biegewange. Eng anliegende Kleidung tragen. Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig. Handschuhe tragen (gegen Schnittverletzungen). Arbeiten mit zwei Personen nur nach Absprache mit dem Vorgesetzten. |  |
| 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Bei Störungen an Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen und Vorgesetzten verständigen. Störungen nur im Stillstand beseitigen. Gegen Wiedereinschalten sichern. Ausgelaufenes Hydrauliköl sofort aufnehmen und Leckage beseitigen. |  |
| 5. ERSTE HILFE |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. INSTANDHALTUNG |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. Gerät regelmäßig reinigen. Blech- und Metallreste entfernen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für Kantbank