Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit Kranen |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Gefahren durch herabstürzende und pendelnde Lasten, ab- und umstürzende sowie herabfallende Gegenstände. Quetsch-, Scher- und Einzugsgefahr an Lastaufnahmemittel und Last. |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Bedienung des Kranes nur durch Personen, die schriftlich beauftragt sind und die in die Funktion sowie die betrieblichen Gegebenheiten eingewiesen worden sind. Mindestabstand zwischen äußeren Teilen des Krans von 0,5 m zu Teilen in der Umgebung (Lagergut etc.) beachten. Tragfähigkeit des Krans beachten. Standplatz so auswählen, dass Quetschgefahren vermieden werden. Lasten sachgerecht anschlagen (Betriebsanweisung „Anschlagmittel“ beachten). Schrägziehen, schleifen und losreißen von Lasten ist grundsätzlich verboten. Persönliche Schutzausrüstung benutzen (Schutzschuhe, Schutzhelm etc.). |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Festgestellte Mängel sofort dem Vorgesetzten melden. Bei Störungen den Kran außer Betrieb nehmen. Reparaturen nur durch Fachpersonal. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Krane
außer Turmdrehkrane