MASCHINEN-

BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz:

Tätigkeitsbereich: Werkstatt

| ANWENDUNGSBEREICH |
| --- |
| Arbeiten mit dem Lötkolben / der Lötstation |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Verbrennungen der Haut durch heißen Lötkolben. Brandgefahr durch heißen Lötkolben. Gesundheitsgefahr durch Dämpfe aus Lötzinn / Lötpaste / erhitzten weiteren Komponenten. Gefährdung durch elektrischen Strom bei Kontakt mit strom-/spannungsführenden Bau- und Geräteteilen. |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Benutzung nur durch unterwiesene Personen. Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Betriebsanweisungen für Lötzinn oder Lötpaste beachten. Lötrauche sind an der Entstehungsstelle abzusaugen. Lötkolben ausschließlich in der dafür vorgesehenen Halterung ablegen, nicht auf dem Tisch oder sonstigen Unterlagen. Lötkolben im eingeschalteten Zustand niemals unbeaufsichtigt lassen. Entfernen Sie brennbare oder entzündliche Stoffe in der Umgebung, wenn Sie mit dem Lötkolben arbeiten. Vor der Reinigung/Lötspitzenaustausch Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen. Arbeiten Sie niemals an stromführenden-/spannungsführenden Teilen. Decken Sie beim Verlöten von Kabeln oder Kontakten leitende, blanke Metallteile mit einer isolierenden, nicht brennbaren Abdeckung ab. Während der Lötarbeiten nicht Essen und Trinken. Nach Lötarbeiten, vor Pausen oder der Einnahme von Speisen Händewaschen. Beachten Sie den Hautschutzplan. |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Bei Störungen oder sichtbaren Beschädigungen von Gerät bzw. Netzkabel Arbeiten einstellen und den Netzstecker ziehen. Entstehungsbrand mit ABC-Löscher (Pulver-, CO2- oder Schaumlöscher) bekämpfen. |  |
| Notruf Tel. :112 ERSTE HILFE |
|  | Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, Gerät stromlos schalten. Notruf absetzen und anschließend Hauptpforte verständigen (schwere Verletzungen). Erste Hilfe leisten. Rettungsteam einweisen (schwere Verletzungen). Unfall melden / Erste Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen. Brandwunden: sofort mit kühlem Wasser (nicht eiskalt) kühlen. Auf der Haut fest haftende Kleidung nicht entfernen. |  |
| INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Wartungsarbeiten entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Instandsetzung nur durch Fachfirma oder hierzu beauftragter Person. Maschine regelmäßig prüfen lassen. |  |
| Erstellt am: | Unterschrift |
|  | Verantwortlicher: |