MASCHINEN-

# BETRIEBSANWEISUNG

Arbeitsplatz:

Tätigkeitsbereich:   Werkstatt

| ANWENDUNGSBEREICH |
| --- |
| Arbeiten mit der Metallfräsmaschine |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | Verletzungsgefahr durch scharfe und spitze Werkzeuge sowie durch Späne Verletzungsgefahr durch unzureichend befestigte, weggeschleuderte Werkstücke. Verletzungsgefahr durch Erfassen von Kleidung, offenem langem Haar, Arbeitshandschuhen oder Schmuck. Gefahr von Hauterkrankungen bei intensivem Kontakt mit Kühlschmierstoffen. Verletzungsgefahr durch Werkstücke mit gefährlichen Oberflächen (z.B. scharfe Kanten). Bei starkem Lärm [ab 85 dB(A)] besteht die Gefahr einer Gehörschädigung |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | Benutzung nur durch unterwiesene Personen. Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge und Fräsmaschine auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Fräsmaschine nur bestimmungsgemäß benutzen. Schutzeinrichtungen dürfen während der Arbeit nicht entfernt oder umgangen werden. Werkstücke müssen immer fest und sicher eingespannt werden. Direkten Kontakt zu Kühlschmierstoffen vermeiden. Späne mit geeigneten Hilfsmitteln entfernen, z.B. Spänehaken, Handfeger, Pinsel. Maschine nicht mit Pressluft ausblasen. Enganliegende Arbeitskleidung und keinen Schmuck tragen, langes Haar nicht offen tragen. Schutzbrille tragen. An der laufenden Maschine keine Schutzhandschuhe tragen. Werkstück- und Werkzeugwechsel und Reinigung nur bei sicher stillgelegter und gegen versehentliches Wiederanlaufen gesicherter Maschine. Nur dann sind Schutzhandschuhe erlaubt! |  |
| VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |
|  | Bei Schäden und Störungen an der Maschine: Arbeiten einstellen, Maschine abschalten und Vorgesetzte*n verständigen. |  |
| Notruf Tel. 0-112 ERSTE HILFE |
|  | Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, Gerät stromlos schalten. Notruf absetzen und anschließend Hauptpforte verständigen (schwere Verletzungen). Erste Hilfe leisten. Rettungsteam einweisen (schwere Verletzungen). Unfall melden / Erste Hilfe-Leistungen immer im Verbandbuch eintragen. |  |
| INSTANDHALTUNG UND ENTSORGUNG |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Wartungsarbeiten entsprechend den Vorgaben des Herstellers. Instandsetzung nur durch Fachfirma oder hierzu beauftragter Person. Fräsmaschine regelmäßig prüfen lassen. |  |
| Erstellt am: | Unterschrift |
|  | Verantwortlicher: |