Nummer:								Betrieb:

Bearbeitungsstand:

# Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Gefahrstoffbezeichnung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lungengängiger (alveolengängiger) Quarzstaub |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
| Gefahr | Langjähriges Einatmen von Quarzstaub kann zu Staublunge (Silikose), Silikotuberkulose und Lungenkrebs führen. Kann die Atemwege und Augen reizen. Lungengängiger Quarzstaub ist kaum sichtbar und kann sich lange in der Luft halten. |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Be- und Verarbeitungsvorgänge so wählen, dass möglichst kein oder wenig Staub entsteht. Windrichtung ggf. berücksichtigen. Material möglichst nass bearbeiten und Staub binden. Trockenbearbeitung nur mit wirkungsvoller Absaugung durchführen. Aufenthalt in Staubbereichen auf das Notwendigste beschränken. Nur für unterwiesene und berechtigte Personen gestattet. Nur bei kurzen Arbeiten, wenn der wirksame Einsatz einer Absaugung nicht möglich ist auf Atemschutz mit Partikelfilter P2 zurückgreifen. Bei staubintensiven Arbeiten geschlossene Schutzbrille und geschlossene Arbeitskleidung tragen. Arbeitsbereiche regelmäßig nass oder durch Absaugen reinigen. Keinesfalls den Staub mit Druckluft abblasen. Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Absaugeinrichtungen oben aufgeführte Staubschutzmaßnahmen treffen. Nach Arbeitsende verstaubte Kleidung gegen Straßenkleidung wechseln und separat aufbewahren. Arbeitskleidung regelmäßig waschen. Vor Pausen und bei Arbeitsende verunreinigte Körperpartien waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen. |  |
| 4. Verhalten im Gefahrfall |
|  | Bei Störungen an Absauganlagen oder an der Staubbindeeinrichtung Vorgesetzten informieren und erst nach der Störungsbehebung weiterarbeiten. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und Rücksprache mit einem Arzt führen. Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung Augenarzt aufsuchen. Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Sachgerechte Entsorgung |
|  | Produktionsabfälle und –reste nicht am Arbeitsplatz lagern. Zur Entsorgung in geschlossenem Behälter sammeln hier Bezeichnung Behälter |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

gem. GefStoffV