Nummer:	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fahren mit dem Radlader im Betriebsgelände |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Absturzgefahr vom Fahrzeug Kippen und selbständiges Ingangsetzen des Gerätes sowie durch herabfallende Erd- oder Gesteinsbrocken. Verschüttungsgefahr im Sandabbau und an Halden |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Radlader dürfen nur von schriftlich beauftragten Personen benutzt werden. Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Vor dem Einsatz sind zu prüfen: Bremsen, Lenkung, Hydraulik, Beleuchtung, Warneinrichtung, ................ Immer für Standsicherheit und Sicherheitsabstände zu Böschungs-, Baugrubenwänden und elektrischen Freileitungen sorgen. Sicherheitsabstand bei geböschten Baugruben und Gräben: bis 12,0 t Gesamtgewicht > 1,00 m über 12,0 t Gesamtgewicht > 2.00 m Beim Fahren Schaufel nahe über dem Boden halten. Kein Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich (Fahr- oder Schwenkbereich)! Ansonsten Betrieb unterbrechen. Personenbeförderung verboten! Ladeschaufel nicht als Arbeitsbühne benutzen. Hebezeugeinsatz nur mit vom Hersteller zugelassenen Einrichtungen. Abschieben von Material möglichst rechtwinklig zur Absturzkante. Unterhöhlen des Abbaumaterials verboten. Nicht vom Gerät springen. Bei Betriebsende Schaufel absenken und Bremsen feststellen bzw. Unterlegkeile verwenden, Schlüssel abziehen. Schutzschuhe tragen. Besonderheit für Steinbruch: Bei Verlassen des Fahrzeugs Helm aufsetzen. Besonderheit für Sand- und Kiesgruben: Maximal zulässige Abbauhöhe 1m über Reichhöhe des Radladers. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Lader vor Störungsbeseitigung ausschalten. Vorgesetzten informieren. Störungsbeseitigungen nur durch Fachpersonal |  |

Seite 1 von 2

| 5. Erste Hilfe |
| --- |
|  | Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. INSTANDHALTUng |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Beim Reinigen der Scheiben und anderen Wartungsarbeiten einen sicheren Standplatz benutzen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Ggf. Sicherungsmittel des Herstellers z.B. Manschetten an den Kolbenstangen oder Knickgelenksicherungen verwenden. Für die Entsorgung (z.B. Altöl) ist zuständig: ...Hier Name eintragen............ Regelmäßige Prüfungen durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

Seite 2 von 2

# Text boxes

# Betriebsanweisung

# Radlader