Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit handgeführten elektrischen Schleif- und Trennmaschinen (Trennhexe, Flex) |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Lärm- und Staubentwicklung Schnittverletzungen Rückschlag beim Verkanten bzw. Abrutschen Verkeilen der Scheiben, Bruch der Scheiben, nachlaufende Scheiben Einzug von Kleidung und/oder Haaren Verrutschen und Wegschleudern des Werkstückes elektrische Gefährdung Funkenflug, Brandgefahr Umherfliegende Teile |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Sichtprüfung vor der Benutzung durchführen. Gehörschutz, Schutzbrille, Staubschutzmaske und Schutzschuhe tragen. Enganliegende Kleidung tragen. Bei langen Haaren Haarnetz tragen. Vorhandene Staubabsaugung benutzen. Schutzmaßnahmen für gefährdete Kollegen treffen. Maschine beidhändig führen, „vom Körper wegarbeiten“. Trennscheiben nicht zum Seitenschleifen verwenden. Schutzhauben nicht entfernen. Für Brandschutz sorgen, Feuerlöscher bereithalten. Brennbare Teile aus Umgebung entfernen oder abdecken. Nur für das jeweilige Gerät zugelassene Scheiben verwenden. Werkstück gegen Verkeilen und Klemmen sichern. Die Maschine erst nach Stillstand der Schleifscheibe ablegen. Nach Beenden der Arbeit Netzstecker ziehen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Vorgesetzten verständigen. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden. Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

für elektrische Schleif- und Trennmaschinen