Nummer: 	Betrieb:

Bearbeitungsstand:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit der Tischkreissäge |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Schnittverletzung und Einzugsgefahr durch Sägeblatt Nachlauf des Sägeblattes Wegfliegende Teile Verletzungen durch Späne Lärm- und Staubentwicklung Brand- und Explosionsgefahren Krebsgefährdung durch Buchen- und Eichenholzstaub |  |
| 3. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Keine Handschuhe tragen (Einzugsgefahr). Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Mindestalter beim Umgang ist 18 Jahre (im Rahmen der Ausbildung unter Aufsicht 16 Jahre). Enganliegende Kleidung tragen. Sicherer Stand der Säge, sauberer Arbeitsplatz. Abstand Spaltkeil – Sägeblatt kleiner/gleich 8 mm (an Handkreissägen kleiner 5 mm) Hilfseinrichtungen verwenden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock, Nachschiebeholz). Schutzhaube tief absenken. Spalt an beiden Seiten der Tischeinlage möglichst klein halten. Nur gekennzeichnete Sägeblätter verwenden. Für ausreichende Auflage bei langen Holzteilen sorgen. Absaugeinrichtungen benutzen. Styropor nicht mit der Kreissäge schneiden. Gefahrstoffbetriebsanweisungen für Holzstäube beachten. Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen treffen. Gehörschutz und Fußschutz tragen. |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Kreissäge sofort stillsetzen. Störungen an Vorgesetzte melden. |  |
| 5. Erste Hilfe |
|  | Ersthelfer heranziehen. Notruf: 112 Unfall melden Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen. Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen. |  |

Datum:

| Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |
| --- | --- |

# Text boxes

# Betriebsanweisung

Tischkreissäge