Nummer:

Stand:

Verantwortlich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Anschlagen von Lasten durch Seile, Ketten und Bänder. |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Herabfallen der Last Schadhafte Anschlagmittel Einquetschen bzw. Einklemmen der Hände Falsches Anschlagen der Last |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Das Auswählen der Anschlagmittel und Anschlagen der Last darf nur von unterwiesenen und beauftragten Personen vorgenommen werden Vor und während der Benutzung des Anschlagmittels auf Mängel achten Belastungstabellen (Tragfähigkeit, Spreizwinkel) beachten Nur Lasthaken mit Aushängesicherung benutzen! Kantenschutz verwenden, wenn Anschlagmittel über scharfe Kanten gelegt werden Leeres Hakengeschirr hochhängen Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten! Nicht zwischen Last und Wand stehen Den Schwerpunkt der Last beachten Vorgegebene Anschlagpunkte benutzen Genormt und gekennzeichnete Anschlagmittel benutzen (keine Eigenkonstruktion) Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Schutzschuhe, Helm) |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Beschädigte Anschlagmittel dürfen nicht benutzt werden und sind zu entsorgen Mängel an den Anschlagmitteln sind dem Vorgesetzten mitzuteilen. |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Ruhe bewahren Ersthelfer heranziehen Notruf: 112 Unfall melden |  |
| 6. Instandhaltung; Entsorgung |
|  | Vor Benutzung Überprüfung der Anschlagmittel mittels Sichtkontrolle Überprüfung der Anschlagmittel einmal jährlich durch Sachkundigen |  |
| Datum: Nächster Überprüfungstermin: | Unterschrift: Unternehmer/Geschäftsleitung |

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden

# Text boxes

Betriebsanweisung

Anschlagen
von Lasten