Betriebsanweisung

Arbeiten mit dem
Aktenvernichter

|  | 1. Anwendungsbereich |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeiten mit dem Aktenvernichter |  |
|  | 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |
|  | Aufenthalt im Gefahrenbereich. Erfasst werden von Kleidung und Haaren durch Antrieb. Schnitt- und Quetschverletzungen durch rotierende Werkzeuge. Quetschungen beim Wechseln des Sammelgefäßes. |  |
| 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | Der Aktenvernichter darf nur von unterwiesenen Personen bedient werden. Bedienungsanleitung des Herstellers unbedingt beachten. Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen oder funktionsuntüchtig gemacht werden (u.a. fest verschraubte Verkleidungen, Seitentische). Die Maschine ist für die „Einmannbedienung“ ausgelegt. Nicht mit den Fingern in die Einlassöffnung greifen. Der Aktenvernichter darf nur zur Zerkleinerung von Papier verwendet werden, andere Datenträger können zu Verletzungen (Splitterung fester Materialien) führen. Max. 5 Blätter gleichzeitig zerkleinern. Lose Teile von Bekleidung, Schmuck, langes Haar oder andere lose Gegenstände von der Einlassöffnung fernhalten. Verletzungsgefahr! |  |
| 4. Verhalten bei Störungen |
|  | Zur Störungsbeseitigung Netzstecker ziehen. Aktenvernichter der weiteren Nutzung entziehen Niemals mit Gegenständen wie Messer oder Schere die Störung versuchen zu beseitigen |  |
| 5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe |
|  | Maschine abschalten und Unfallstelle sichern. Verletzen bergen und betreuen, Ersthelfer alarmieren. Vorgesetzten informieren, Eintrag ins Verbandbuch. Notruf: 0 - 112 |  |
| 6. Instandhaltung |
|  | Mängel am Aktenvernichter sind unverzüglich dem Sekretariat mitzuteilen. Instandhaltungsarbeiten nur durch hierzu beauftragte Personen, Betriebsanleitung des Herstellers beachten. |  |

Erstellt am: