Silikogener Staub

Die umseitige Betriebsanweisung ist ein 	Das Muster ist mit Blick auf die spezifischen

Muster für den beschriebenen Arbeitsplatz. 	innerbetrieblichen Verhältnisse zu prüfen

Das Muster kann als Vorlage für eine eigene 	und zu überarbeiten. Die Angaben zu

Betriebsanweisung genutzt werden, wenn 	Fluchtweg, Unfalltelefon und Ersthelfer sind

mit den Gefahrstoffen an vergleichbaren 	zu ergänzen. Die Angaben zu persönlicher

Arbeitsplätzen gearbeitet wird.	Schutzausrüstung, Hautschutzplan,

Bindemittel und Feuerlöscher sind zu

konkretisieren. Die sachgerechte

Entsorgung ist innerbetrieblich festzulegen.

Bezeichnung	Silikogener Staub

Betrieb	Zier- und Geschirrkeramik,

Baukeramik (Ofenkacheln)

Arbeitsbereich	Weißbereich

Gefahrstoffe	Quarzstaub

Verwendung

Tätigkeit	täglich mehrstündiger Aufenthalt in den Arbeitsbereichen;

in der Masse- und Glasuraufbereitung kurzzeitiges manuelles Wiegen

mittlerer Mengen verschiedener silikogener Rohstoffe, z.B. mittels

Gabelhubwagen mit Waage oder an stationären Arbeitsplätzen mit

angeschlossener Stauberfassung, Zugeben der Rohstoffe in die Mühlen;

in der Gießerei Gießschlicker in Arbeitsformen gießen,

Auffangvorrichtung für Gießschlicker vorhanden;

Putzarbeitsplätze mit halboffener Erfassungseinrichtung;

in der Glasiererei maschinelles Glasieren an Glasiermaschinen und

Glasierautomaten und/oder handwerkliches Glasieren mittels

Tauchen, Gießen oder Spritzen mit Spritzpistole an Arbeitstischen mit

halboffener Erfassungseinrichtung;

Arbeiten am Ofenwagen in einer Abstaubkabine, auch Abstauben von Glühware;

Reinigung der Arbeitsbereiche (Industriestaubsauger, Kehrsaugmaschinen),

Absauganlagen und Filter

Persönliche 	als Atemschutz Filtergerät mit mindestens Partikelfilter P2 (weiß) oder

Schutzausrüstung	partikelfiltrierende Halbmaske FFP2

|  | MUSTER Betriebsanweisung gem. §14 GefStoffV Stand: 01/2014 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Betrieb: Keramik Bereich: Weißbereich (Aufbereitung, Gießerei, Putzerei, Glasiererei, Ofenwagen) |  |
|  |  | Silikogener Staub |  |  |
|  | Feinstaub aus keramischen Massen, der beim Einatmen in die tieferen Atemwege vordringen kann und kristallines Siliciumdioxid enthält (Quarzfeinstaub). Er kann durch das Verarbeiten der Rohstoffe und das Bearbeiten ungebrannter und gebrannter Waren freigesetzt werden. |  |
|  |  | Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  | Quarzfeinstaub ist kaum sichtbar und kann sich stundenlang in der Luft halten. Langjähriges Einatmen von Quarzfeinstaub kann zum Entstehen einer Staublunge (Silikose) führen. Für an Silikose erkrankte Personen besteht ein erhöhtes Lungenkrebsrisiko. |  |
|  |  | Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |
|  |  | Staubentwicklung vermeiden. Anlagen nur mit laufenden Absaugungen betreiben. Beim Entleeren von Big-Bags Entstauber anschließen. Entleeren und Verdichten von Papiersäcken, Putzen, Glasurspritzen, Abstauben von Ofenwagen und Brennhilfsmitteln und andere manuelle Arbeiten im Wirkungsbereich der Absaugungen ausführen. Bei Störungen der Stauberfassung sofort Vorgesetzten informieren. Flächen, auf denen sich Staub ansammeln kann und die das Reinigen erschweren, minimieren, z.B. durch Entfernen von Verpackungsmaterial oder textilen Materialien. Arbeitsbereiche regelmäßig reinigen. Trockenes Kehren und Abblasen mit Druckluft zu Reinigungszwecken sind nicht zulässig! Fußbodenreinigung nass, mit staubbindenden Mitteln, mit Industriestaubsauger oder Kehrsaugmaschine vornehmen. Tische, Ablagen und Anlagenteile feucht abwischen. In größerer Menge freigesetztes silikogenes Material sofort und möglichst staubfrei aufschaufeln und entsorgen. Feuchtes Material nicht eintrocknen lassen. Verbleibende Verunreinigungen nach oben festgelegtem Reinigungsverfahren beseitigen. Staubmaske FFP2 bei Arbeiten mit Staubentwicklung, wie Anlagenreinigung und Instandhaltung, tragen. Staubmaske während der Tragepausen vor Staub schützen, d.h. in geschlossenem, leicht zu reinigendem Behälter, getrennt von verschmutzter Arbeitskleidung, aufbewahren. Arbeitskleidung regelmäßig wechseln und reinigen. Kleidung nicht mit Druckluft abblasen, da Verletzungsgefahr besteht und der stark aufgewirbelte Staub eingeatmet wird. Arbeits- und Freizeitkleidung getrennt aufbewahren, zum Feierabend Kleidung wechseln. |  |
|  | Verhalten im Gefahrfall (Unfalltelefon: siehe Aushang) |  |
|  |  | Bei Betriebsstörung mit hohem Staubaustritt Gefahrenbereich verlassen. Vorgesetzten verständigen. Fluchtweg: siehe Kennzeichnung der Rettungswege und Notausgänge Unfalltelefon: siehe Aushang |  |
|  |  | Erste Hilfe (Ersthelfer: siehe Aushang) |  |  |
|  |  | Nach Augenkontakt: bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser ausspülen. Bei anhaltender Reizung zum Arzt! Ersthelfer: siehe Aushang |  |
|  |  | Sachgerechte Entsorgung |  |  |
|  | Abfälle und Reste den Massen zugeben oder bis zur Entsorgung in geschlossenen Behältern sammeln. Entleerte Papiersäcke in ________________________ sammeln. Entleerte Big-Bags in ________________________ sammeln. |  |
|  | Datum, Unterschrift: .......................................... |  |  |